Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec”.

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie nie starsze niż 2020 r. |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Wykonawca dostarczy na dzień odbioru końcowego, ważne świadectwa dopuszczenia na pojazd oraz te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane. |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać: Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zm.); Wymagania norm: PN – EN 1846-1 i PN – EN 1846-2 2(lub równoważnych). |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5, zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 1.5 | Na pojeździe należy zamieścić tabliczkę informacyjną. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Tabliczki będą dotyczyły informacji o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. |
| 1.6 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Z przodu na dachu kabiny belka niska w technologii LED /zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem/, z tyłu dwie narożne lampy sygnalizacyjne niebieskie. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu. Łączność: radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy, dodatkowo z podłączonym modułem głośnika z mikrofonem i manipulatorem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z tylnej części pojazdu podczas obsługi autopompy. Radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy klasy Motorola DM4601 – dostarczony zostanie przez Zamawiającego. Dodatkowo: - 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu; - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z boku pojazdu, po jednej na stronę; - dodatkowy sygnał pneumatyczny, nisko tonowy – 2 szt. włączany oddzielnym włącznikiem. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym z elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie lampy ostrzegawcze w technologii LED. |
| 1.7 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik spełniający normę minimum Euro-6. Moc silnika nie mniejsza niż 320 KM. |
| 1.8 | Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana o maksymalnie 10 przełożeniach do przodu. |
| 1.9 | Wysokość pojazdu nie przekraczająca 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Wysokość całkowita pojazdu potwierdzona w świadectwie dopuszczenia. |
| 1.10 | Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej oraz podwójne na osi tylnej. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Podwozie wyposażone w stabilizatory zamontowane na osi przedniej i tylnej. |
| 1.11 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - miejsca załogi (4 osoby ) w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych pasujących do butli kompozytowych jak i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania aparatu winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub w kabinie. UWAGA – w przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one zamocowane na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów strażakowi bez zdejmowania ich ze stelaża, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - półkę na dokumentację umiejscowioną w pobliżu dowódcy; - szafkę kabinową dla załogi tylnego przedziału, dostosowaną do ilości wolnego miejsca w kabinie, służącą do przewożenia wyposażenia osobistego ratowników – kształt do uzgodnienia z zamawiającym; - główny włącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy (miejsce do ustalenia z zamawiającym); - zainstalowane oświetlenie, umożliwiające strażakom obsługę wyposażenia i bezpieczne poruszanie się w obszarze pracy przed skrytkami i na stanowiskach obsługi w warunkach słabej widoczności; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; - fabryczny układ klimatyzacji kabiny; - fabryczny radioodtwarzacz samochodowy; - monitor kamery cofania; - wszystkie otwierane okna wyposażone w fabryczny układ elektrycznego opuszczania i podnoszenia; - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; - reflektor ręczny do oświetlania terenu akcji; - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; - wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki; - fotel kierowcy i pasażera (dowódcy) z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia, zawieszony pneumatycznie. |
| 1.12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 2400 W), pojemność akumulatorów (min. 180 Ah), muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V / 12V. |
| 1.13 | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu (za wyjątkiem tych urządzeń, które wymagają stałego zasilania). |
| 1.14 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~230 V oraz zintegrowane łącze (gniazda z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu (urządzenie rettbox - air). Umiejscowienie gniazda po stronie kierowcy – miejsce wskazane przez zamawiającego. |
| 1.15 | W kabinie kierowcy zamontowane ładowarki do radiotelefonów nasobnych - 6 szt. (dostarczone przez zamawiającego w późniejszym terminie) oraz ładowarki do latarek – 6 szt. (dostarczone w późniejszym terminie przez zamawiającego). Miejsce ustawienia na podeście latarek i radiostacji do ustalenia z zamawiającym. |
| 1.16 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Światło cofania jako sygnalizacja świetlna plus dodatkowe dwie lampy cofania LED ( miejsce dodatkowych lamp do uzgodnienia z zamawiającym). |
| 1.17 | Minimalny prześwit podwozia nie mniejszy niż 320 mm. |
| 1.18 | Kąt natarcia min. 23°. |
| 1.19 | Kąt zejścia 23°. |
| 1.20 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub szare, w przypadku gdy jest to kolor producenta podwozia, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - czerwone, RAL 3000 (dopuszcza się atrapę silnika w kolorze czarnym lub szarym), - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. |
| 1.21 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h. |
| 1.22 | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną, a rzeczywistą masą całkowitą min. 5 %. |
| 1.23 | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |
| 1.24 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 1.25 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |
| 1.26 | Podstawowa obsługa silnika (uzupełnianie i sprawdzanie płynów eksploatacyjnych), możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 1.27 | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracy autopompy. Zbiornik paliwa umieszczony na zewnątrz zabudowy. |
| 1.28 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp.) w czasie postoju minimum 4 godz. |
| 1.29 | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe. |
| 1.30 | Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. |
| 1.31 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep służący do holowania przyczep o dop. masie całkowitej min. 10 t., ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. |
| 1.32 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8000 kg. z liną o długości min. 30 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny. |
| 1.33 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 1.34 | Układ hamulcowy bębnowy wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |
| 2.1 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, profile zabudowy wykonane z aluminium, poszycia i elementy wykończeniowe wykonane z aluminium i tworzyw sztucznych. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, umożliwiającą odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Pomiędzy kabiną, a zabudową owiewka. |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej i dwie skrzynie dachowe (wymiary skrzyń i ich usytuowanie do ustalenia z zamawiającym + ich oświetlenie wewnętrzne). Dodatkowo mocowania na drabinę D10W i 4 przęsła drabiny DN 2,7. |
| 2.3 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina wykonana z materiałów nierdzewnych. |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi w układzie 3+3+1, wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem i otwieraniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki typu rurkowego lub równoważne, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Dostęp do sprzętu z poziomu ziemi lub z podestów z zachowaniem wymagań ergonomii. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki (wizualna oraz dźwiękowa). |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek (wizualna oraz dźwiękowa). |
| 2.6 | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic) – min. 3 szt. Rozmieszczenie sprzętu burzącego do ustalenia z zamawiającym w późniejszym terminie. |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem spalinowym. |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.12 | Zbiornik wody o pojemności 3000 dm3 (+/-3%) wykonany z materiału kompozytowego, zintegrowany z zabudową, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Nadciśnienie testowe 20 kPa. |
| 2.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |
| 2.14 | Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Nad przedziałem żaluzji zamontowana kamera cofania. |
| 2.15 | Autopompa o parametrach: wydajność min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) i 450 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: - regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń min. 3 lub 6%. |
| 2.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |
| 2.17 | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia wysokociśnieniowego o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończone prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |
| 2.18 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Zwijadło z układem przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony kątownikiem przed wytarciem przez linię szybkiego natarcia. |
| 2.19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych 75, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |
| 2.20 | Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 2.21 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 2.22 | W przedziale autopompy znajdować się muszą co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu ( dodatkowy w kabinie pojazdu), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku ( dodatkowy w kabinie pojazdu), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - włączniki załączenia i wyłączenia autopompy, - sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, - sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. |
| 2.23 | Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu zlokalizowane na zewnątrz pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 2.24 | Podwozie musi być wyposażone w instalację zraszaczową – min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Instalacja sterowana z kabiny pojazdu. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne 2 po bokach pojazdu. |
| 2.25 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 2.26 | Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 2.27 | Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -250 C. Sterowanie ogrzewaniem autopompy również z pulpitu kierowcy. |
| 2.28 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| 2.29 | Maszt wysuwany pneumatycznie, obrotowy, automatyczny, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu, o mocy strumienia świetlnego min. 30000 lumenów. Wysokość nie mniejsza niż 5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie oraz poziomie w obie strony, sterowanie za pomocą pilota połączonego przewodem długości min. 3m i bezprzewodowo, umiejscowiony w przedniej prawej części zabudowy. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. W kabinie sygnalizacja podniesionego masztu (wizualna oraz dźwiękowa). |
| 2.30 | Pojazd musi być wyposażony w działko wodno - pianowe klasy DWP 24 wysuwane hydraulicznie do pozycji roboczej o regulowanej wydajności min. w zakresie 800/1200/1600/2400 l/min, zamontowane na dachu zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Bezpośrednio na działku musi być zapewniona możliwość sterowania zaworem działka oraz obrotami autopompy. |
| 2.31 | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu specjalistycznego. Wyposażenie pożarnicze, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu bezpłatnego zamocowania w uzgodnionym terminie. |
| 2.32 | Gwarancja: - ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące, - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące, - serwis podwozia, minimum jeden punkt serwisowy na terenie woj. lubuskiego, - serwis nadwozia, minimum jeden punkt serwisowy na terenie Polski, - czas reakcji serwisu: max. 36 godzin, - na dzień odbioru zbiornik paliwa zatankowany olejem napędowym do pełna. |
| 2.33 | Pojazd musi być wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą dla każdego strażaka ( 6 szt.). |
| 2.34 | Do pojazdu muszą być dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, w języku polskim. |
| 2.35 | Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 2 lub 3 przedstawicieli zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokryje koszty noclegu osób odbywających szkolenie. O terminie szkolenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia musi zaakceptować wskazany termin. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min. 1,5 godziny. |